## Slide 1: Eletrônica - PC3

## Slide 2: Testes dos subsistemas
Tem como objetivo verificar possíveis erros em cada subsistema em separado
Devem ser realizados ao receber o carrinho e periodicamente para garantir o funcionamento do carrinho
Composto de testes rápidos que podem ser efetuados por um funcionário sem experiência em eletrônica

## Slide 3: Teste da balança
Consiste em posicionar um peso de teste cuja massa já é conhecida e verificar se o display mostra um valor adequado
recomenda-se utilizar pesos padronizados; pesos de objetos comuns pode ser utilizados, mas deve-se adotar uma margem de erro maior nesses casos

## Slide 4: Teste do sensor ultrassônico
Consiste em posicionar o carrinho contra a parede e utilizar um gabarito desenhado no chão como guia para movimentar o carrinho e checar a distância entre carrinho e parede

## Slide 5: teste do sistema RFID
Os testes do sistema RFID podem ser divididos em 3 partes:
  Teste de leitura: verificar se o sistema identifica uma tag colocada no carrinho
  Teste de registro: verificar se o sistema leu e registro o produto relacionado aquela tag
  Teste de tempo: verificar se a leitura e registro foram feitos em um tempo adequado
Os testes dos sistema RFID requerem uma estrutura especial de antenas de teste

## Slide 6: Teste do sistema de trava
Consiste em acionar o modo de teste que ativa os atuadores lineares de forma a travar as rodas do flash cart
Depois de travado o funcionário deve tentar empurrar o carrinho e observar se há ou não movimento
Deve-se atentar para movimento tanto das duas rodas quanto de uma das rodas somente

## Slide 7: Teste do sistema de áudio
Este teste executa um áudio de teste.
Para um bom resultado do teste recomenda-se a escolha de pelo menos 3 áudios com diferentes níveis de graves, médios e águdos

## Slide 8: Calibração dos subsistemas
Tem objetivos de calibrar os subsistemas e ajustá-los de forma a obter uma resposta mais precisa
Algumas calibrações envolvem processos que necessitam um funcionário com conhecimento técnico em eletrônica.

## Slide 9: Ajuste da odometria
Esse ajuste se baseia no cálculo de um novo coeficiente que multiplica o número de passos contados pelo carrinho
O funcionário deve movimentar linearmente o carrinho guiando-se pelo gabarito no chão
Ao final do ajuste o algoritmo da MSP calcula automaticamente a nova constante que será utilizada na odometria

## Slide 10: Ajuste do sistema da balança
Antes de ser feita a calibração em si deve-se verificar se há necessidade da calibração. Esta verificação é feita causando uma deformação virtual nos sensores da balança utilizando um resistor de teste. Caso o valor verificado nesse teste seja muito destoante do valor esperado deve-se prosseguir para a calibração.
A calibração do sistema é feita utilizando um peso padronizado. O algoritmo na MSP ajusta o fator de calibração até que o peso medido pelo subsistema seja igual a ao peso padronizado
A calibração das células individualmente é feita utilizando um calibrador portátil de precisão

## Slide 11: Ajuste do sensor ultrassônico
Este ajuste é feito de forma automática pelo algoritmo de ajuste de curva na RASP
Um funcionário deve mover o carrinho pelo gabarito desenhado no chão com o carrinho apontando na direção da parede
O algoritmo calcula a distância medida e já tem embutido a distância real até o objeto . Esses dois valores são utilizados no aproximador de polinômio